## Slide 1
Simulation 3D gravimétrique
Détection de failles par Intelligence Artificielle
Explication complète du code Python / Google Colab pour débutant
Sous-sol
Gravité
Attributs
IA
Carte
Objectif : comprendre ce que fait chaque bloc du programme, pourquoi il existe et comment modifier les résultats.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 1

## Slide 2
1. La grande chaîne du programme
Avant de lire le code, il faut comprendre l'histoire racontée par le programme.
Créer une géologie artificielle
Une faille inclinée est placée sous la surface.
1
Calculer la gravité
Chaque petit volume rocheux influence la mesure.
2
Calculer les attributs
On transforme la gravité en plusieurs indicateurs.
3
Préparer l'IA
Chaque pixel devient un exemple avec 7 caractéristiques.
4
Apprendre
Le Random Forest apprend « faille / pas faille ».
5
Évaluer
On mesure si le modèle reconnaît correctement la faille.
6
Cartographier
On calcule une probabilité de faille sur toute la grille.
7
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 2

## Slide 3
2. Les bibliothèques : les outils du programme
Au début, Python charge des outils déjà programmés par d'autres.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.ndimage import gaussian_filter
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import (
classification_report,
confusion_matrix,
roc_auc_score
)
NumPy
Calculs numériques, tableaux et matrices.
Matplotlib
Créer les graphiques et cartes.
SciPy
Filtrage et traitement du signal.
Scikit-learn
Machine Learning : Random Forest + métriques.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 3

## Slide 4
3. Construire la grille d'observation
Le programme imagine 97 × 97 points de mesure à la surface.
G = 6.67430e-11
x = np.linspace(-8, 8, 97)
y = np.linspace(-8, 8, 97)
Xo, Yo = np.meshgrid(x, y)
dx = x[1] - x[0]
dy = y[1] - y[0]
G
Constante gravitationnelle utilisée dans la formule de gravité.
x et y
Coordonnées horizontales de la zone étudiée : de −8 à +8 km.
Xo et Yo
Créent une grille 2D : chaque intersection devient un point d'observation.
97 × 97 = 9 409 points de mesure
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 4

## Slide 5
4. Créer la géologie artificielle
La fonction make_sources() construit les petits volumes rocheux qui représentent le corps géologique.
def make_sources(
fault_x0=0.0,
dip_deg=22,
rho=350,
z_top=0.6,
z_bottom=4.5,
y_half=5.0,
x_half=4.0,
cell=0.45
):
fault_x0 = 0
Position horizontale de la faille.
dip_deg = 22°
Inclinaison de l'interface géologique.
rho = 350 kg/m³
Contraste de densité entre les matériaux.
z_top / z_bottom
Profondeur du modèle : environ 0,6 à 4,5 km.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 5

## Slide 6
5. Comment le code fabrique une faille inclinée
La ligne clé est une équation géométrique.
xb = fault_x0 + np.tan(dip) * z
À chaque profondeur z, le programme calcule une nouvelle position xb. Cela déplace progressivement l'interface vers la droite.
X (km)
Z
FAILle
Surface
La ligne rouge = interface inclinée créée artificiellement
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 6

## Slide 7
6. Transformer le sous-sol en petits voxels
Le modèle ne calcule pas toute la Terre d'un seul coup : il la découpe en petits cubes.
cell = 0.45 km
Taille d'un petit cube rocheux.
xs / ys / zs
Positions des cubes selon X, Y et profondeur Z.
if xx >= xb
On garde seulement les cubes situés du côté choisi de l'interface.
Chaque carré représente un petit volume de roche.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 7

## Slide 8
7. Calculer l'anomalie gravimétrique
forward_gravity_3d() transforme les voxels souterrains en une mesure de gravité à la surface.
dm = rho * (cell*1000)**3
r2 = dxm**2 + dym**2 + zm**2
result += np.sum(
G * dm * zm / r2**1.5,
axis=1
)
g = result.reshape(Xo.shape) * 1e5
dm
Masse de chaque voxel = densité × volume.
r²
Distance entre le point d'observation et le voxel.
Somme
Toutes les contributions des voxels sont additionnées.
× 10⁵
Conversion de l'unité SI vers le mGal.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 8

## Slide 9
8. Rendre la simulation moins parfaite
Trois opérations rendent les données plus proches d'un signal expérimental simplifié.
g += 0.12*Xo - 0.08*Yo
g = gaussian_filter(g, 0.55)
g += rng.normal(
0, noise_mgal, g.shape
)
1. Gradient régional
Ajoute une tendance qui varie avec X et Y.
2. Lissage
Réduit les variations très brusques.
3. Bruit
Ajoute de petites erreurs aléatoires.
noise_mgal = 0.04 → plus le bruit augmente, plus le problème devient difficile.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 9

## Slide 10
9. Extraire 6 attributs géophysiques
La fonction attributes() regarde la même anomalie sous plusieurs angles.
dG/dX
Variation horizontale selon X
dG/dY
Variation horizontale selon Y
VDR
Dérivée verticale
THDR
Amplitude du gradient horizontal
Tilt
Rapport angulaire entre vertical et horizontal
Theta
Angle complémentaire utilisé comme indicateur
+ la gravité g elle-même → 7 caractéristiques au total pour chaque point.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 10

## Slide 11
10. Pourquoi utiliser la FFT ?
La FFT permet de calculer rapidement des dérivées spatiales à partir de la grille de gravité.
kx = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(...)
ky = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(...)
F = np.fft.fft2(g)
dgdx = real(ifft2(1j*KX*F))
dgdy = real(ifft2(1j*KY*F))
vdr = real(ifft2(K*F))
Idée simple
On transforme temporairement la carte de gravité dans le domaine fréquentiel.
Pourquoi ?
Les dérivées deviennent beaucoup plus faciles à calculer avec les fréquences.
Retour
ifft2 reconstruit les cartes spatiales d'attributs.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 11

## Slide 12
11. Mettre les variables sur une échelle comparable
La fonction z() standardise chaque variable.
z(a) = (a - a.mean()) / (a.std() + 1e-9)
Avant
Une variable peut avoir des valeurs très grandes, une autre très petites.
Après
Chaque variable est centrée autour de 0 et mise à une échelle comparable.
Exemple : Valeurs originales → 120, 130, 140 Valeurs standardisées → environ −1, 0, +1
Ce n'est pas une nouvelle information physique : c'est une préparation des données pour le Machine Learning.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 12

## Slide 13
12. Construire les données d'apprentissage
Chaque point de la grille devient une ligne dans la base de données de l'IA.
features = np.column_stack([
z(g), z(dgdx), z(dgdy),
z(vdr), z(thdr), z(tilt), z(theta)
])
Une ligne = un point de mesure
Le point possède 7 caractéristiques.
features
Matrice d'entrée de l'IA.
labels = (np.abs(Xo) <= 0.30).astype(int).ravel()
labels
0 = pas de faille ; 1 = faille.
Attention : le label est créé artificiellement à partir de la position X.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 13

## Slide 14
13. Séparer apprentissage et test
Le modèle doit être testé sur des données qu'il n'a pas vues pendant son apprentissage.
train_test_split(
features,
labels,
test_size=.25,
stratify=labels,
random_state=42
)
75 % — entraînement
Le modèle apprend les relations entre les caractéristiques et les labels.
25 % — test
On vérifie ensuite ses performances sur des exemples gardés à part.
Séparation visuelle : apprentissage à gauche, test à droite.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 14

## Slide 15
14. Le Random Forest : l'IA qui apprend
Le Random Forest utilise beaucoup d'arbres de décision et combine leurs réponses.
rf = RandomForestClassifier(
n_estimators=220,
max_depth=18,
min_samples_leaf=3,
class_weight='balanced',
random_state=42
)
rf.fit(Xtr, ytr)
Arbre 1
Arbre 2
Arbre 3
VOTE / PROBABILITÉ
Pourquoi plusieurs arbres ?
Chaque arbre peut faire des erreurs différentes. Ensemble, ils donnent une décision plus robuste.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 15

## Slide 16
15. Mesurer la qualité de l'IA
Après l'apprentissage, le programme calcule plusieurs indicateurs.
p = rf.predict_proba(Xte)[:,1]
yp = (p >= .5).astype(int)
roc_auc_score(yte, p)
classification_report(yte, yp)
confusion_matrix(yte, yp)
Precision
Parmi les points déclarés « faille », combien sont vraiment des failles ?
Recall
Parmi les vraies failles, combien ont été détectées ?
F1
Compromis entre précision et rappel.
AUC
Capacité globale à séparer les deux classes.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 16

## Slide 17
16. Passer d'une classification à une carte de probabilité
Le modèle peut donner une probabilité pour chaque point de toute la grille.
prob = rf.predict_proba(
features
)[:,1].reshape(g.shape)
0.0 = faible probabilité
1.0 = forte probabilité
Interprétation
Chaque pixel reçoit une valeur entre 0 et 1. On peut ensuite afficher cette valeur sous forme de carte.
Important
Une probabilité élevée signifie « le modèle pense que ce point ressemble aux exemples de faille ». Ce n'est pas une preuve géologique.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 17

## Slide 18
17. Quelles variables modifier pour changer le résultat ?
Ce sont les boutons principaux de ta simulation.
fault_x0
Déplace la faille à gauche/droite
−2 à +2 km
dip_deg
Change son inclinaison
10° à 75°
rho
Change le contraste de densité
100 à 800 kg/m³
z_top
Profondeur du sommet
0.3 à 2 km
z_bottom
Profondeur du bas
3 à 7 km
noise_mgal
Ajoute plus ou moins de bruit
0.01 à 0.20 mGal
cell
Taille des voxels
0.25 à 0.60 km
seed
Change la réalisation du bruit
42, 123, 999...
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 18

## Slide 19
18. Le point scientifique le plus important
Ton programme est un excellent prototype pédagogique, mais il faut connaître ses limites.
Ce que le programme fait bien
Il montre toute la chaîne : géologie → gravité → attributs → Machine Learning → carte.
Ce qu'il ne prouve pas
Un bon AUC sur des données synthétiques ne prouve pas que l'IA détectera une vraie faille sur le terrain.
Prochaine étape
Tester plusieurs modèles synthétiques puis utiliser des données gravimétriques réelles et une vérité terrain indépendante.
• Faire varier position, pendage, profondeur, densité et bruit.
• Créer plusieurs centaines de scénarios différents.
• Éviter de mélanger des pixels voisins entre train et test : utiliser idéalement une séparation spatiale.
• Comparer Random Forest, XGBoost et éventuellement un réseau de neurones.
• Valider sur un jeu de données indépendant avant toute conclusion géologique.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 19

## Slide 20
19. Résumé : si tu dois expliquer le projet à quelqu'un
Tu peux retenir cette phrase et cette chaîne.
« Je simule une structure géologique contenant une interface inclinée, je calcule son anomalie gravimétrique, j'en extrais plusieurs attributs géophysiques, puis j'entraîne un Random Forest pour distinguer les zones correspondant à la faille. »
Géologie
Voxels
Gravité
Attributs
Features
Random Forest
Probabilité
Et surtout : ce projet est une simulation synthétique. Il sert à apprendre la méthode et préparer une validation sur des données réelles.
Tu n'as pas besoin de mémoriser tout le code. Il faut d'abord comprendre le rôle de chaque bloc.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 20

## Slide 21
20. Petit exercice pour apprendre le code
Ne change qu'une variable à la fois et observe ce qui change.
g = forward_gravity_3d(
fault_x0=1.0,
dip_deg=45,
rho=500,
noise_mgal=0.10,
seed=123
)
labels = (
np.abs(Xo - 1.0) <= 0.30
).astype(int).ravel()
Expérience A
Passe dip_deg de 22 à 45. La géométrie de la faille change.
Expérience B
Passe noise_mgal de 0.04 à 0.20. Le signal devient plus difficile.
Expérience C
Passe rho de 350 à 700. Le contraste gravimétrique augmente.
Règle
Après chaque changement : regarde la gravité, les attributs et la carte finale.
Simulation 3D gravimétrique — détection de failles par IA • 21